## Slide 1: Понятие сигнала. Модуляция сигнала

## Slide 2: Базовые определения
Сигнал — любая физическая величина (температура, давление воздуха, интенсивность света, сила тока и т.д.), изменяющаяся со временем.
Электрический сигнал — электрическая величина (например, напряжение, ток, мощность), изменяющаяся со временем.

## Slide 3: Базовые определения
Аналоговый сигнал — может принимать любые значения в определенных пределах. Устройства, работающие с аналоговыми сигналами, — аналоговые устройства. Аналоговый сигнал изменяется аналогично физической величине, т. е. непрерывно.
Цифровой сигнал — может принимать только два значения. Причём разрешены некоторые отклонения от этих значений Устройства, работающие с цифровыми сигналами, — цифровые устройства.

## Slide 4: Аналоговая модуляция

## Slide 5: Дискретная модуляция
В настоящее время все чаще данные, изначально имеющие аналоговую форму - речь, телевизионное изображение, - передаются по каналам связи в дискретном виде, то есть в виде последовательности единиц и нулей.
Процесс представления аналоговой информации в дискретной форме называется дискретной модуляцией. Термины модуляция и кодирование часто используют как синонимы.

## Slide 6: Методы аналоговой модуляции
Аналоговая модуляция является таким способом физического кодирования, при котором информация кодируется изменением амплитуды, частоты или фазы синусоидального сигнала несущей частоты.

## Slide 7: На диаграмме (рисунок 1.2, а) показана последовательность бит исходной информации, представленная потенциалами высокого уровня для логической единицы и потенциалом нулевого уровня для логического нуля. Такой способ кодирования называется потенциальным кодом, который часто используется при передаче данных между блоками компьютера.

## Slide 8: При частотной модуляции (рисунок 1.2, в) значения 0 и 1 исходных данных передаются синусоидами с различной частотой – f1 и f2. Этот способ модуляции не требует сложных схем в модемах и обычно применяется в низкоскоростных модемах, работающих на скоростях 300 или 1200 бит/с.

## Slide 9: При фазовой модуляции (рисунок 1,2 г) значениям данных 0 и 1 соответствуют сигналы одинаковой частоты, но с различной фазой, например 0 и 180 градусов или 0,90,180 и 270 градусов.

## Slide 11: Модем
Устройство, которое выполняет функции модуляции несущей синусоиды на передающей стороне и демодуляции на приемной стороне, носит название модем (модулятор - демодулятор).
В скоростных модемах часто используются комбинированные методы модуляции, как правило, амплитудная в сочетании с фазовой.

## Slide 12: Варианты задания: